逸夫楼、图书馆中央空调托管服务采购项目

招标公告

根据需要，我校拟对逸夫楼、图书馆中央空调托管服务进行采购。依据国家法律法规和学校有关规定，决定对该项目实行公开招标。

一、项目总览

1.项目名称：逸夫楼、图书馆中央空调托管服务采购

2.项目内容：清单及参数附后

3.招标编号：WLZBFW2021004

4.项目预算：528229.80元

二、联系方式

齐老师   联系电话：0736-7186063

三、投标须知

1.报名截止时间：2021年6月9日。过期视为无效报名。

2021年6月9日17:00前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和投标人身份证）复印件到湖南文理学院招投标管理中心（逸夫楼A411）报名。

2.获取招标文件办法：

招标文件直接通过网络下载。进入湖南文理学院主页——快速导航“采购信息”——招投标管理中心“招标公告”中查询项目具体内容。

网站地址：http://ztb.huas.cn/

特此公告！

湖南文理学院招投标管理中心

2021年6月3日

湖南文理学院

※逸夫楼、图书馆中央空调托管服务采购

招

标

文

件

发标单位：招投标管理中心

编    号：WLZBFW2021004

发标时间：2021年6月3日

我校拟对逸夫楼、图书馆中央空调托管服务进行招标采购，根据《中华人民共和国招标投标法》和我校有关规定，决定采用公开招标方式选择供货单位。欢迎有意向且符合条件的单位参加采购投标。

一、项目概况

1.项目名称：逸夫楼、图书馆中央空调托管服务采购

2.项目内容：清单及参数附后

3.招标编号：WLZBFW2021004

4.项目预算：528229.80元

二、联系方式

齐老师   联系电话：0736-7186063

三、投标须知

1.本项目招标方式：公开招标

2.投标人资格

1.1基本资格条件：

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商且能提供：

1.1.1法人来投标的提交法定代表人身份证明原件。授权代表来投标的需提供法定代表人授权委托书原件、授权代表本人身份证明原件。

1.1.2提供2020年度经审计的财务报告（或其基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织和自然人如无经审计的财务报告可以提供公司近3个月的报表，或其基本开户银行出具的资信证明。提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有投标担保函的不需要提供其他财务状况报告）。若无2020年的财务报告，则提供2019年的并附加情况说明。

1.1.3提供社会保险登记证或参加政府采购活动前三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明；

1.1.4提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

1.1.5提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询清单的记录；

1.1.6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

1.2本项目不接受联合体投标、中标转让。

2.特定资格条件：无

3.投标保证金

3.1保证金数额：5000元

3.2缴纳方式：银行转账。

投标保证金必须是从投标人单位的基本帐户转入，交投标保证金时，必须在银行进账单上注明“逸夫楼、图书馆中央空调托管服务采购项目投标保证金”，如果没注明由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责。

账户名：湖南文理学院        开户行：建行常德武陵支行

账  号：4305 0168 6143 0000 0132

3.3缴纳时间：递交投标文件截止时间前一天的17:00以前，以银行到帐时间为准。

3.4未按时足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝。

3.5未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还；中标的投标人的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内无息退还。

4.无效投标的规定

投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

4.1应交未交投标保证金或金额不足；

4.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

4.3参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

4.4不具备投标人资格条件要求；

4.4.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

4.4.2招标文件规定的投标人特定资格条件。

4.5不满足以下规定的实质性要求的：

4.5.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

4.5.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

4.6投标报价超过采购项目预算的；

4.7投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

4.8投标有效期不足的；

4.9技术条款偏离项数之和≥ 5 项将导致无效投标。

4.10不符合法律、法规和招标文件规定的。

5.托管时间：三年，从2021年7月1日至2023年6月30日。

6.服务地点：采购人指定地点。

7.投标有效期90日（日历日）

8.违约责任：投标人开标后无正当理由撤出投标，所交保证金不予退还。

9.付款方式：按年度付款，每年制冷季结束停机一周内付款。

四、投标书的签署及规定

1.投标人必须按本招标书的要求编制投标书，字迹清楚，标书要求一份正本，肆份副本，且封口加盖单位公章。当正本和副本不一致时，以正本为准；

2.投标人如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

3.投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字或由法人代表正式授权的投标人代签字。

五、投标文件编制

1.投标文件的组成

投标承诺书、投标报价表、规格响应表、技术偏差表、投标保证金、服务承诺书、主要经营业绩（附购销合同）、投标人财务经营情况、投标资格证明文件原件的复印件（含营业执照副本、税务登记证、法人代表授权书、法人代表身份证复印件）以及投标人认为需要加以说明的其他内容；

（参数内带“★”为必须满足项，必须逐条完全响应，否则视为没有响应标书，做为废标处理）。

所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。

2.投标人应将投标文件正本、副本装袋密封，正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.正副本封皮均应注明以下内容：

3.1写明项目名称、招标编号、投标人名称并于袋口密封处加盖骑缝章；

3.2注明“开标时启封”的字样。

4.投标报价

4.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

4.2投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

4.3投标单位成本、人工、税费、运输、安装、辅材、利润等因素，应包含在服务报价中，且总报价为全额包干价，学校不另支付中标价之外任何费用；

4.4投标方对每一项目只允许有一个一次性报价，赠送部分不列入报价且不作为评标依据；

4.5投标方需注明每个分项目的价格并最后报出总价；

4.6投标总价以大写数字为准，单项以单价为准；

4.7投标方需按招标方所列物资设备的序号制表填列，不得自行编制序号,也不能有漏项。

六、投标文件的密封和标记

1.投标方应将投标文件、电子文档（U盘）用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；

2.投标文件需提供书面方式和电子档（U盘）各一份，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

3.密封后于2021年6月23日9:00前送达湖南文理学院招投标管理中心开标室（A407），过时未到者作为弃权。

七、开标、评标、定标

1.开标时间：2021年6月23日9:00

2.开标地点：湖南文理学院招投标管理中心开标室（A407）

3.评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；

4.评标定标方法：招标方根据学校有关规定，结合学校实际情况，综合考虑投标方的资质、业绩、售后服务承诺及投标金额等因素采用综合评标法确定中标人。招标人无须解释不中标原因，也不退还投标文件，不认同的厂商请勿投标。

5.本项目要求进行现场踏勘。各投标人须在开标前的正常工作时间内持“现场踏勘承诺书”对项目建设场地进行踏勘，承诺书制入投标文件方可进行投标。现场踏勘承诺书格式附后。

现场踏勘联系人：李老师        联系电话：13974276116

6.评标表格如下：

1.资格性检查表

| 序号 | 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否正确签字盖章 |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 |  |  |  |
| 3 | 营业执照 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 5 | 财务报告 |  |  |  |
| 6 | 近三个月依法缴纳社会保障资金证明及依法缴纳税收证明 |  |  |  |
| 7 | 提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询清单与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入有效期的政府采购严重违法失信行为记录查询清单 |  |  |  |
| 8 | 现场踏勘 |  |  |  |
| 9 | 结 论 |  |  |  |

注：有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格投标人：

- 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

- 投标文件没有投标人授权代表签字（或盖章）或者加盖公章的；

- 没有按照招标文件要求提供相关资格证明文件或者所提供的资格证明文件有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标人的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的；其它不能满足法律法规资格性规定的。

结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮评议。

| 序号 | 检查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完整性 | 投标文件的组成 |  |  |  |
|  |  | 投标文件的格式 |  |  |  |
| 2 | 实质性响应 | 投标有效期 |  |  |  |
|  |  | 是否全部满足招标文件中“★”号条款参数的要求 |  |  |  |
|  |  | 是否符合招标文件要求且没有重大偏差或保留 |  |  |  |
|  |  | 投标报价是否低于采购单位 预算价 |  |  |  |
| 3 | 结论 |  |  |  |  |
| 评委签名： 年 月 日 |

2.投标文件符合性检查表

注：符合性检查时，投标文件有下列情况之一的视为非实质性响应:
1.投标文件不符合招标文件完整性要求的;
2.合同工期或交货期超过招标文件规定的期限或允许范围；
3.投标附有采购人不能接受的条件。

4.投标文件中“★”号条款不满足用户招标书中的要求。

5.投标文件中技术要求有重大偏差或达不到国家强制性标准；

6.投标报价高于采购单位预算价；

7.结论填写“合格”或“不合格”，不合格投标人不进入下一轮评审。

3.详细评分表

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 投标报价 | 30 | 资质审查合格、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 技术 部分 | 对招标文件技术参数响应程度 | 15 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 设备功能、技术指标项目完全满足招标文件一般技术指标的计15分，带“★”条款技术指标参数为负偏离，则视为无效投标，一般技术条款（非“★”条款）每负偏离一项扣3分（负偏离≥5项视为无效投标）；如应答时缺项，则视同负偏离处理。 |  |
|  | 实施方案 | 16 | 投标人根据现场踏勘情况编制详细的技术服务方案，包含但不限于整体服务方案、项目整体人员安排及分工、服务保证措施、安全文明服务保证措施等，评标委员会从提供的方案内容进行综合评定： 方案完善合理、布置效果优秀计16分； 方案较完善合理、布置效果较好计13分； 方案、布置效果一般计10分； 方案、布置效果差或没有方案的不计分。 |  |
| 商务 部分 | 综合实力 | 10 | 投标人具有ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、中国设备维修安装企业能力等级证书（A类）、特种设备安装改造维修许可证书（压力管道）且在有效期内的计10分，每缺少一项扣2分（原件备查，未提供者不得分）。 |  |
|  | 资信实力 | 5 | 投标人有银行出具的资信证明，具备AAA级资信证明的计5分，具备AA级资信证明的计3分，具备A级资信证明的计1分（原件备查，未提供者不得分）。 |  |
|  | 售后服务 | 15 | 投标人能为本项目提供专业服务团队，提交详细实施、售后服务、培训方案。评委酌情进行打分，售后方案完善、服务质量优秀的计15分；售后方案较完善、服务质量良好的计12分；售后方案有瑕疵、服务质量一般计9分；售后方案不合理、服务质量较差或没有的计0分。 |  |
|  | 经营业绩 | 9 | 考察投标人在2018年1月1日至投标截止时间的类似项目业绩，一个计3分，最多计9分（提供中标通知书或完整的合同复印件，原件备查）。 |  |
| 合计 | 满分100分 |

八、废标

招标采购时遇到下列情况将予以废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.投标人的报价均超过了我校采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

九、合同的签署

中标单位自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

十、技术规格、参数与要求

| 一 | 逸夫综合楼、演艺厅、图书馆中央空调托管费明细表 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容构成 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 开关机操作与值守 | 专业技术员不少于2人； 开关机时间：早上7:30至晚上21:30； 做好空调运行巡查记录； 每年不少于8个月，特殊情况听从学校安排。 | 项 | 1 | 主要负责日常开关机和开机全时间段值守、检修工作；节假日开关机和值守等 |
| 2 | 逸夫楼中央空调主机维护 | 水源热泵螺杆主机2台；机组电源、电线、阀门的巡查养护，检查润滑油制冷剂是否正常。 | 项 | 1 | 每月检查2次，每年检查20次。（含机械、辅材等） |
| 3 | 逸夫楼板式换热器 | 清洗维护，循环水处理。 | 次 | 4 | 制热季清洗2次板式换热器；制冷季：清洗2次板式换热器。（含机械、辅材等） |
| 4 | 逸夫楼演艺中心末端设备 | 清洗机组回风过滤网，管道过滤器，清理机箱灰尘，转动部分加润滑油，紧固电气接线，电动阀检修。 | 台 | 316 | 逸夫楼308台风机盘管；演艺厅楼顶8台组合式风柜。（含机械、辅材等） |
| 5 | 逸夫楼空调循环泵 | 定期检查机组电源、电线是否松动并解决，检查轴承、电机是否正常、加黄油。 | 台 | 6 | 每月2次，每年检查20次。（含机械、辅材等） |
| 6 | 图书馆制冷主机 | 单冷螺杆主机1台；机组电源、电线、阀门的养护，检查润滑油制冷剂是否正常。 | 项 | 1 | 技术员2人次，每月检查2次，每年检查20次（含机械、辅材等） |
| 7 | 图书馆制热燃气锅炉 | 燃气锅炉1台；机组电源、电线、阀门的养护，燃气锅炉的安全正常运行。 | 项 | 1 | 技术员2人次，每月检查2次，每年检查20次。（含机械、辅材等） |
| 8 | 图书馆冷却塔 | 大型冷却塔1台；除污泥，塔内清洗。 | 项 | 1 | 技术员4人次，每年检查2次（含机械、辅材等） |
| 9 | 图书馆空调循环泵 | 定期检查机组电源、电线是否松动并解决，检查轴承、电机是否正常、加黄油。 | 台 | 6 | 2人次，每月2次，每年检查20次。（含机械、辅材等） |
| 10 | 组合式空调机组 | 大型组合式风柜：清洗机组过滤网，清理机箱灰尘，转动部分加润滑油，紧固电气接线，阀门、电动阀门等； 图书馆建筑面积约29000 m2 ，空调使用面积约15000m2，末端设备采用柜式空气处理机组，总制冷量约3700KW。 | 台 | 19 | 19台组合式空调机组。（含机械、辅材等） |
| 11 | 管理费 | 项目管理：包括服装、工具、劳保费、意外伤害保险等 | 项 | 1 | 企业管理费、财务成本、员工服装、劳保品、员工保险、员工培训等 |
| 二 | 一年小计 | 大写金额： | 每年费用 |
| 三 | 三年总计 | 大写金额： | 每年费用×3年 |

十一、合同模板（见下页）

湖南文理学院逸夫楼和图书馆中央空调托管合同

甲方：     湖南文理学院           （以下简称“甲方”）

乙方：                            （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方共同协商，本着平等互利原则，甲方愿意将逸夫楼和图书馆内的中央空调日常运行托管交由乙方全面负责，并拟定托管条款如下：

一、托管内容

# （一）设备维护时间及内容

| 设备名称 | 保养内容 | 保养时间 |
| --- | --- | --- |
| 逸夫楼空调机组（8台） 风机盘管（308台） | 清洗机组过滤网，清理机箱内灰尘，转动部分加润滑油，紧固电气接线 | 每采暖季一次 |
|  | 末端设备回风口清洗 | 一年一次 |
| 逸夫楼板式换热器 | 清洗维护 | 根据使用情况定 |
|  | 循环水处理 |  |
| 逸夫楼空调主机（2台） | 定期检查机组电源、电线是否松动并解决，检查机组润滑油制冷剂是否正常 | 每月两次 |
| 图书馆组合式风柜机组（19台） | 清洗机组过滤网，清理机箱内灰尘，转动部分加润滑油，紧固电气接线 | 每月一次 |
| 图书馆制冷主机与锅炉各1台 | 定期检查机组电源、电线是否松动并解决，检查机组润滑油制冷剂是否正常 | 每月两次 |
| 逸夫楼、图书馆水泵 | 打黄油 | 1年1次 |
| 图书馆冷却塔 | 除污泥 | 1年1次 |

（二）设备维护数量

逸夫楼：1、中央空调主机2台；2、冷冻循环水泵3台；3、冷却循环水泵3台；4、板式换热器2台；5、组合式空调机组8台（演艺厅楼顶）；6、风机盘管308台（综合楼及演艺厅各楼层）；

图书馆：1、制冷主机1台；2、燃气锅炉1台；3、组合式风柜机组19台；4、水泵6台；5、冷却塔1台。

对以上设备进行相关控制及管道运行维护及线路维修保养。

（三）乙方运行维护工作中，维护保养的辅助材料由乙方负责（单位价格不超过25元视为辅材），需要更换主材及配件必须做到提前与甲方商量上报采购计划，在保证质量且不高于市场行情的前提下，甲方优先考虑乙方采购（凭相关单据、票据进行结算），甲方也可自行采购材料及零件，乙方配合进行相关的更换。

# 二、托管时间：三年，从2021年  月  日至2023年  月  日

三、每年托管价格（含税价）：

三年合计金额：

四、每日开关机时间：

1、逸夫楼中央空调开关机从早  7:30  至晚上 5:30 ，乙方需配备专人在校进行管理与维护，如有特殊情况，服从学校安排。

2、图书馆中央空调开关机从早上 7:30 至晚上 9:30  ，乙方需配备专人在校进行管理与维护，如有特殊情况，服从学校安排。

五、付款方式：第一年制冷季结束停机一周内付款               元，第二年制冷季结束停机一周内付款               元，第三年合同到期一周内付款                元。

六、双方权利及义务：

甲方的权利

1、监督、检查乙方设备的维修保养工作。

2、按有关部门制定各项规章制度要求乙方完成托管工作。

3、按托管范围的内容要求乙方。

4、监督和检查乙方的工作。

甲方的义务

①向乙方提供值班室及机房钥匙。

②提供水、电的安全正常供给。

③按合同支付应付费用。

乙方的权利

①要求甲方提供因工作需要且应由甲方提供的工作条件。

②拒绝甲方超出合同条件之外的要求（可协商解决）。

③按合同获得托管费用。

乙方的义务

①按规定落实中央空调系统的日常使用管理，值班服务及紧急故障处理。

②保证设备的干净整洁，合理运行中央空调的使用率，提供日常维护所需要的工具。

③确保各项设备的安全运行和使用，对有关设备的保养作好记录。

④未经培训的人员不得上岗操作。

⑤做好日常的保养巡回检查，并作好记录。

⑥保证系统的正常运行，发生故障及时排除。

⑦操作人员持证上岗，衣着整洁。

⑧乙方维修保养人员应保证工作质量，做到文明、安全、热情服务。

⑨如对设备机组进行大、中修理及根据设备厂家要求更换主机冷冻油增加制冷剂等，均应先向甲方出具书面报告，并做出预算方案，获得批准后方可实施。

⑩配合学校相关部门管理井水的回灌，回灌井洗井视井水回灌情况而定，费用另计，由托管单位做出预算，并报后勤处获得批准后方可实施。

七、违约责任

1、乙方应切实保障中央空调机组的正常运行，确保设备及时维护保养，如因乙方原因导致机组不能运行，影响学校正常教学和办公秩序，每一次扣除乙方10000元。

2、乙方应安全操作，确保操作安全和人身安全，出现各类安全事故，均由乙方承担一切法律责任和经济责任。

八、合同生效

本合同经双方同意签字盖章立即生效，合同一旦生效，双方应严格遵守，如合同期发生争议（遇不可抗拒因素除外），一般应友好协商解决。协商未果可向当地人民法院提起诉讼。

八、本合同一式五份，甲方三份，乙方二份双方签字生效。

甲方（章）                         乙方（章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　  委托代理人：

年  月  日                          年  月  日

附件

# 现场踏勘承诺书

我公司                 ，已派         ，（电话）        ，到湖南文理学院进行现场踏勘，向湖南文理学院了解现场实际情况，主要包括但不限于：

- 湖南文理学院基本信息；

- 湖南文理学院逸夫楼、图书馆中央空调托管服务采购项目的现场实际情况；

- 湖南文理学院周边环境及信息。

本公司承诺：经过现场踏勘，已经详细了解项目实际情况，公司能够以图纸和现场实际情况为依据，按时按质按量完成此项目。

投标人：

法  人：

年   月   日